无锡三鑫包装饰品表面处理有限公司 清洁生产信息公示

| 基本信息 |
| --- |
| 单位名称 | 无锡三鑫包装饰品表面处理有限公司 |
| 所属行业 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 法定代表人 | 梅雨 |
| 统一信用代码 | 91320206774687088Q | 联系方式 | 强晓丹15251652619 |
| 生产地址 | 无锡杨市金属表面处理科技工业园兴业路30号 |
| 生产能力 | 汽车配件吊镀锌5100吨/年、滚镀锌7200吨/年、挂镀锌5000吨/年，五金件镀硬铬250万件 |
| 有毒有害原辅材料消耗 |
| 名称 | 用量（吨/年） | 名称 | （吨） |
| 硫酸（98%） | 35.26 | 镀铬起镀液（CrO3） | 28.5 |
| 片碱 | 34.75 | 盐酸（31%） | 329.2 |
| 硝酸（38%） | 10.5 | 除油粉 | 30.15 |
| 三价铬钝化液 | 5.5 | 五彩钝化剂 | 3.8 |
| 硼酸 | 75 | 焦亚硫酸钠 | 1000 |
| 液碱 | 200 | 硫酸（50%） | 22 |
| 排污信息 |
| 公司污染物核定排放总量为： 大气污染物：铬酸雾（有组织）≤0.001吨，铬酸雾（无组织）≤0.002吨，氯化氢（有组织）≤0.262吨，氯化氢（无组织）≤0.31吨。 水污染物（接管考核量）：生产废水0排放。生活废水量≤1100吨，COD≤0.33吨，SS≤0.22吨，氨氮≤0.0275吨，总磷≤0.0055吨，总氮≤0.044吨。 |
| 危险固废产生及处置情况 |
| 危废名称 | 产生量 |
| 脱脂废液 | 150吨/年 |
| 酸洗废液 | 200吨/年 |
| 含锌污泥、槽渣 | 10吨/年 |
| 含铬污泥、槽渣 | 5吨/年 |
| 综合污泥（含蒸发废盐） | 600吨/年 |
| 废包装桶 | 1000只/年 |
| 废手套 | 2吨/年 |
| 废弃包装物 | 850只/年 |
| 废水处理废滤芯 | 2吨/年 |
| 废气RO膜 | 0.4吨/年 |
| 环境风险防控措施 |
| 公司将原料储存在原料仓库。原料仓库内原料存放区域符合安全、防火有关的规定，并根据存放物品的种类、性质，设置相应的通风、泄压、防火、报警、灭火、防晒、防腐、防渗漏或者隔离操作等安全设施、设备。 公司生产区域全面禁止吸烟、禁止明火。对进入生产区域的机动车辆均必须采取防火措施。车间配备有消防器材，一旦发生突发情况，可迅速扑灭初期火灾。 公司设地沟收集事故排水、初期雨水、消防尾水等；事故废水、雨水和消防水均能收集进入厂区事故应急池；雨水排口设置切换阀门，可有效的防止事故排水、污染物扩散如发生事故时，利用公司的雨水管网、事故应急池进行收集废水。待事故结束后，根据事故废水水质进行处置，运送到相关单位处置，确保事故废水不排入附近水体。废气主要为铬酸雾废气和氯化氢废气，废气通过碱液吸收塔处理后达标排放。危废分类存放于公司危险废物仓库内，定期委托有资质的单位处置，地面经过已做好防渗漏处理，并设有灭火器和消防栓以及明显的危险废物存放区标识牌。公司根据要求配置了应急物资、建立了应急物资台帐、定期检查清点应急物资，确保物资有效可用，并及时补充，同时应按照应急预案定期演练。 |